## Slide 1: La carbonizzazione idrotermale: giusta tecnologia per trattare i fanghi di depurazione? Luca Fiori luca.fiori@unitn.it http://lucafiori.dicam.unitn.it/ Università di Trento – DICAM http://www.dicam.unitn.it/en/94/biomasses
25 OTTOBRE 2019 Lomazzo, Como

## Slide 2: Indice
Processi idrotermici: una panoramica
Carbonizzazione idrotermica (HTC)
HTC a UniTN
HTC e fanghi
CarboREM e HTC

## Slide 3: Processi idrotermici: una panoramica
Quali substrati per quali processi?
Quali opportunità di trattamento?
… processi idrotermici

## Slide 4: Diagramma di fase dell’acqua

## Slide 5: Processi idrotermici: in atmosfera inerte
250 °C < T < 370 °C
50 bar < P < 220 bar
H2O + biomassa
H2O + biocrude
Liquefazione idrotermica (HTL)
Carbonizzazione idrotermica (HTC)
180 °C < T < 250 °C
10 bar < P < 50 bar
H2O + biomassa
H2O + hydrochar
T > 375 °C
P > 221 bar
H2O + biomassa
H2O + syngas
Gassificazione in acqua supercritica (SCWG)

## Slide 6: Processi idrotermici: in atmosfera ossidante
T > 375 °C
P > 221 bar
Ossidazione in acqua supercritica (SCWO)
T ≈ 300 °C
P ≈ 100 bar
H2O + biomassa + O2
H2O + CO2
Wet oxidation (WE)
H2O + biomassa + O2
H2O + CO2

## Slide 7: Diagramma di fase dell’acqua e processi idrotermici
Carbonization

## Slide 8: CARBONIZZAZIONE IDROTERMICA HYDROTHERMAL CARBONIZATION HTC

## Slide 9: HTC: reagenti e prodotti
Miscela biomassa/acqua
Acqua di processo
Idrochar
Effluenti gassosi: CO2
Reattore HTC
(180-250°C)
Idrochar
50-80 %
Fase liquida
5-20 %
Fase gas 2-5 %
Rese in prodotti
Distribuzione del carbonio
Idrochar
75 %
Fase liquida
20 %
Fase gas 5 %

## Slide 10: HTC: un processo di carbonizzazione indotta
Meccanismi di reazione HTC per biomasse ligneo-cellulosiche [Reza et al., Applied Bioenergy 2014, 1 (1)].

## Slide 11: HTC: il prodotto solido, l’ idrochar

## Slide 12: L’ idrochar: utilizzi
Biocombustibile solido
Ammendante del terreno
Adsorbente
Produzione di carboni attivi
Produzione di materiali avanzati (catalizzatori, elettrodi…)

## Slide 13: HTC a UniTN

## Slide 14
Attività sperimentale
Attività modellistica (Aspen PlusTM, Fortran, MatLab, C)
HTC a UniTN: il TEAM

## Slide 15: HTC a UniTN: il reattore lab-scale
Tdesign=300 °C
Pdesign=140 bar
V=50 mL
Materiale: AISI 316

## Slide 16: HTC a UniTN: il reattore bench-scale
Tdesign=300 °C
Pdesign=140 bar
V=2 L
Materiale: AISI 316

## Slide 17: HTC a UniTN: simulazione e design di processo

## Slide 18: HTC a UNITN: simulazione e design di processo
Consumi energetici specifici. a e c: compost fuori specifica; b e d: vinaccia

## Slide 19: HTC a UNITN: substrati trattati
Vinaccia
Sanse di oleifici
Acque di vegetazione
Sfalci di potature
Fondi di caffè
Pastazzi di agrumi
Pale di fico d’india
Agave
Compost fuori specifica (EWC 19.05.03)
Residuo differenziazione rifiuti (EWC 19.12.12)
Reflui zootecnici
Fango ispessito
Digestato
Fango disidratato

## Slide 20: HTC e fanghi

## Slide 21: HTC e FANGHI a UniTN

## Slide 22: HTC e FANGHI a UniTN: Caratterizzazione del fango disidratato
(1) l’analisi è riferita ad un grammo di fango secco disciolto in un litro di acqua
Analisi [u.d.m.] | Fango disidratato (24 % ST)
COD totale [gCOD/l] | 1.12±0.06 (1)
COD solubile [gCOD/l] | 0.21±0.01 (1)
Azoto organico [mgN-Norg/l] | 44.6±2.2 (1)
Azoto ammoniacale [mgN-NH4+/l] | 15.1±0.8 (1)
Azoto nitrico [mgN- NO3- /l] | <0.1 (1)
Fosforo totale [mgP/l] | 10.0±0.5 (1)
Ortofosfato [mgP/l] | -
ST [%] | 25.1±0.1
SV [%] | 74.1±0.1
C [%] | 35,91±0.25
H [%] | 5.42±0.01
N [%] | 5.81±0.03
S [%] | 0.91±0.12
O [%] | 24.34±2.43
ASH [%] | 28.52±1.43
FC [%] | 5.46
VM [%] | 66.02
PCS [MJ/kg] | 16.02± 0.09

## Slide 23: HTC e FANGHI a UniTN: condizioni prove sperimentali
Tre temperature: 190, 220, 250 °C
Due tempi di residenza: 30, 60 min.
Tipo di fango: Fango palabile al 25% ST (fango dopo centrifuga); questo è stato poi diluito in acqua fino al 16% ST in modo da ricoprire il substrato di acqua

## Slide 24: HTC e FANGHI a UniTN: riduzione del fango
Più aumento la temperatura minore è la resa in idrochar
85% resa in idrochar

## Slide 25: HTC e FANGHI a UniTN: misura della disidratabilità
Palabile diluito
(16 % S.S.)
Idrochar da palabile dopo decantazione
Dopo 100 s
Dopo 60 minuti

## Slide 26: HTC e FANGHI: disidratabilità
L’HTC è un processo che distrugge la struttura colloidale del fango facendo in modo che l’<<acqua legata>> (interna alle cellule) diventi <<acqua libera>>.
In questo modo con l’HTC la disidratazione del fango diventa più facile.
Di conseguenza i volumi del fango destinati a smaltimento/recupero sono nettamente inferiori rispetto alla situazione attuale.

## Slide 27: FANGHI: Situazione Attuale (Ess. diretto del fango)
Massimo tenore di secco 25%
Filtrazione
Centrifugazione
Essiccamento
Energia
Acque
Vapore d’acqua
Fango
Solido secco
Energia

## Slide 28: FANGHI e HTC
Filtrazione
HTC
Essiccamento
Energia
Acque
Vapore d’acqua
Fango
Energia
Solido secco
Energia
CO2

## Slide 29: HTC e FANGHI: solido secco
Resa in massa
Disidratabilità
Potere calorifico (HHV≈16 MJ/kg per palabile)
Analisi elementare CHONS
Ceneri (≈40% palabile)
Analisi microelementi (P, Na, K, Ca, Mg… As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn)
Caratterizzazioni effettuate in UniTN:

## Slide 30: HTC e FANGHI: acque di processo
COD
Forme azotate, P, pH (7-8), SST…

## Slide 31: HTC e FANGHI: acque di processo
Prove effettuate in UNITN su fango secondario a 150/170 °C per 30/60 min.
BMP

## Slide 32: e HTC
Design concettuale dell’impianto HTC customizzato
Studi di fattibilità
Progettazione dettagliata dell’impianto HTC

## Slide 33: e HTC
http://www.carborem.com/
info@carborem.com

## Slide 34
Grazie per l’attenzione!