## Slide 1
Ing. Matteo Salmaso – Responsabile Servizio Depurazione Uniacque S.p.A.
PUNTO DI VISTA DEI GESTORI, COSTI E DIFFICOLTA’
IX Convegno di approfondimento
25 Ottobre 2019

## Slide 2
SOMMARIO
EVOLUZIONE NORMATIVA E RELATIVE CONSEGUENZE GESTIONALI
ALCUNI DATI
CRITICITA’ ATTUALI
SFIDE PER IL FUTURO

## Slide 3
EVOLUZIONE NORMATIVA
DATA: 20/07/2018
SENTENZA n. 1782/2018 del TAR Lombardia
CONTENUTI: annulla la d.g.r. n. X/7076 dell'11/9/2017 nella parte relativa ai limiti fissati per idrocarburi e fenoli da applicare allo spandimento dei fanghi; relativamente ai tali limiti rimanda alle disposizioni del D.Lgs. 152/06, richiamando esplicitamente i limiti previsti dall’allegato 5 al titolo V della parte Quarta (CSC)
EFFETTI: la maggioranza degli impianti di trattamento fanghi blocca con effetto immediato il ritiro di fanghi di depurazione, sia per i fanghi destinati al recupero in agricoltura (soggetti al D.Lgs. 99/92 e richiamati espressamente nella sentenza del TAR) sia per i fanghi destinati alla produzione di gessi di defecazione e compost (soggetti al D.Lgs. 75/2010); per far fronte all'emergenza, i gestori del SII:
cercano di attivare contratti di tipo privatistico con termovalorizzatori (che tuttavia hanno un potenziale di ricevimento residuo molto limitato) e/o conferimento transfrontalieri (pratiche autorizzative molto lunghe)
stoccano i fanghi, ove possibile, nei volumi tecnici degli impianti
interpellano le rispettive Prefetture
RISCHIO ELEVATO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE PER CONTAMINAZIONE DA FANGHI DELL’EFFLUENTE DEPURATO

## Slide 4
EVOLUZIONE NORMATIVA
DATA: 7/8/2018
DECRETO nr 94 Regione Lombardia: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER RICORSO TEMPORANEO A SPECIALI FORME DI GESTIONE DEI FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE CODICE ERR 190805 PER EVITARE L’INTERRUZIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DEPURAZIONE.
CONTENUTI: il Decreto prevede per un periodo di 3 mesi una serie di deroghe allo stoccaggio dei rifiuti previsti dalla D.G.R. X/2031; in particolare, offre la possibilità di (a) stoccare fanghi per un periodo superiore ai 12 mesi presso impianti di trattamento (b) utilizzare serbatoi destinati alle operazioni R12 e R13 anche per stoccaggio fanghi con operazioni D15 (c) superare le soglie consentite di stoccaggio (d) stoccare i rifiuti in deposito temporaneo presso gli impianti per un periodo superiore ai 3 mesi
EFFETTI: I gestori del SII (a) attivano contratti di tipo privatistico con sito Corteolona (b) stoccano fango presso gli impianti di depurazione, in cassoni o in volumi tecnici disponibili, in attesa di un chiarimento normativo

## Slide 5
EVOLUZIONE NORMATIVA
DATA: 16/8/2018
CHIARIMENTO Regione Lombardia: in merito all'applicazione dei criteri localizzativi all'incenerimento di fanghi da depurazione presso i depuratori
CONTENUTI: gli impianti di recupero energetico autorizzati al trattamento esclusivo dei fanghi da depurazione all’interno di depuratori non sono da assoggettare ai criteri localizzativi.
EFFETTI: nessun effetto immediato, chiarimento fondamentale ai fini di una possibile progettazione di un inceneritore al servizio esclusivo di fanghi da depurazione

## Slide 6
EVOLUZIONE NORMATIVA
DATA: 21/9/2018
CHIARIMENTO Regione Lombardia: in merito all'utilizzo in agricoltura mediante miscelazione col terreno di sostanze avente effetto ammendante, concimante, correttivo o fitosanitario e rispetto dei parametri previsti dalla Tabella 1, colonna A, allegato 5, Titolo V, Parte IV del Dlgs 152/2006, in relazione a quanto statuito dalla sentenza TAR Lombardia n 1782 del 20 luglio 2018
CONTENUTI: Regione Lombardia chiarisce che per l'utilizzo di gessi e compost si debba applicare unicamente la normativa di settore (D.lgs. 75/2010) e che la verifica di conformità di tali prodotti vada effettuata con i soli criteri stabiliti da tale normativa
EFFETTI: ripresa dei ritiri fanghi per la quota parte destinata alle linee gessi di defecazione e compost

## Slide 7
EVOLUZIONE NORMATIVA
DATA: 28/9/2018
DECRETO LEGGE n. 109: Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. (18G00137) (GU Serie Generale n.226 del 28-09-2018)
CONTENUTI: all'art 41 - Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione, si dispone che nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell'Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite e': ≤ 1.000 mg/kg tal quale.
EFFETTI: ripresa dei ritiri dei fanghi destinati al recupero in agricoltura; gli stoccaggi presso gli impianti di trattamento sono tuttavia pieni a causa del blocco degli spandimenti nel periodo estivo, pertanto la ripresa dei ritiri è graduale

## Slide 8
EVOLUZIONE NORMATIVA
DATA: 16/11/2018
LEGGE nr 130: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge del 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.
CONTENUTI: all'art 41 - Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione, la legge conferma i limiti su idrocarburi contenuti nella legge 109 del 29/9/2018, tuttavia aggiunge dei limiti su altri parametri: Toluene ≤100 (mg/kg SS), Selenio ≤10 (mg/kg SS), Berillio ≤2 (mg/kg SS), Arsenico <20 (mg/kg SS), Cromo totale <200 (mg/kg SS) e Cromo VI <2 (mg/kgSS) .
EFFETTI: Per effetto dei nuovi limiti introdotti da tale Legge, in particolare su ARSENICO E CROMO TOTALE, circa il 20% dei fanghi prodotti dai gestori del SII che venivano conferiti in agricoltura risultano ora NON CONFORMI e devono trovare altro destino (incenerimento, discarica, transfrontaliero)

## Slide 9
EVOLUZIONE NORMATIVA
DATA: 14/5/2019
DECRETO nr 6665 Regione Lombardia: RICOGNIZIONE DEI LIMITI DI CONCENTRAZIONE CARATTERIZZANTI I FANGHI DI DEPURAZIONE IDONEI PER L' UTILIZZO IN AGRICOLTURA, A SEGUITO DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI DI CUI ALLA LEGGE 16 NOVEMBRE 2018, N. 130 “CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 2018, N. 109, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CITTÀ' DI GENOVA, LA SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, GLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017, IL LAVORO E LE ALTRE EMERGENZE”.
CONTENUTI: recepisce i limiti introdotti dalla Legge 130 e modifica di conseguenza la DGR 7076
EFFETTI: di fatto nessun effetto oltre a quello già introdotto dalla Legge 130

## Slide 10
EVOLUZIONE NORMATIVA
DATA: 17/6/2019
DELIBERAZIONE n XI/1777 Regione Lombardia: REVISIONE DELLA D.G.R. 1 LUGLIO 2014, N. X/2031 RELATIVAMENTE AI FANGHI AMMISSIBILI ALL’UTILIZZO IN AGRICOLTURA
CONTENUTI: la Delibera elimina dall'elenco dei fanghi ammissibili per uso agronomico alcuni codici EER di origine industriale; tale disposizione entra in vigore dopo 12 mesi dalla pubblicazione della delibera
EFFETTI: nessun effetto diretto per i gestori del SII (è confermata la possibilità di conferire 190805 in agricoltura) tuttavia ci si può immaginare un ulteriore maggior ricorso ad incenerimento / discarica / transfrontaliero con ulteriore aumento dei prezzi

## Slide 11
DATI E CONTESTO
Comuni serviti | 961
Popolazione | 5 milioni 900 mila
Acqua erogata | > 550 milioni mc/a
Km rete idrica | 28.500
Km fognatura | 23.500
Pozzi | 2.300
Depuratori | 427

## Slide 12
DATI E CONTESTO
427 impianti di depurazione, di cui:
  282 impianti minori con produzione di fango liquido (conferito ad impianti centralizzati ex art. 110 DLg 152/06)
  145 impianti con produzione di fango disidratato / essiccato, tra cui gli impianti autorizzati a ricevere fango liquido dagli impianti minori
Produzione annua complessiva:
  188.300 ton /anno di fango, di cui
    180.000 ton / anno di fango disidratato con tenore di secco medio pari al 22,5%
    8.300 ton/anno di fango essicato (da nr 2 impianti: Monza e San Giuliano Ovest) e con tenore di secco medio pari a 91,3%
  48.100 ton / anno di s.s.
  153.100 ton / anno di fango destinato a recupero agronomico, pari a circa il 70% dei fanghi prodotti a livello regionale (totale: 220.000 ton) da Gestori del Servizio Idrico Integrato

## Slide 13
ATTUALI CRITICITA’
Chart: Destinazione Fanghi Prodotti WA
Chart: 
| Discarica | Recupero Agronomico | Termovalorizzazione | Essicamento + cementificio
 | 1916.65 | 153580.874 | 25310.63 | 7574.39
RIPARTIZIONE DESTINI - ANTE SENTENZA TAR
RIPARTIZIONE DESTINI - POST SENTENZA TAR
Chart: 
| Discarica | Recupero Agronomico | Termovalorizzazione | Essicamento + cementificio
 | 3490.12 | 128654.98 | 40709.45 | 7798.52

## Slide 14
ATTUALI CRITICITA’
Aumento dei costi di recupero / smaltimento fanghi
  Di circa il 70% per il fango idoneo al recupero agronomico (da 88-107 a 150-177 euro/ton)
  Di circa il 50% per il fango non idoneo al recupero agronomico (da 120-150 a 160-243 euro/ton)
Effetti negativi sulla classe del macro Indicatore M5 – Smaltimento fanghi in discarica riportato nell’RQTI dell’ARERA
Mancata garanzia della continuità del servizio: gare deserte, sempre maggior ricorso a contratti di tipo privatistico con vincoli limitati o nulli sulla continuità del servizio
Rischio compromissione qualità effluente finale, con impatti di carattere ambientale e di conseguenza sul macro Indicatore M6 – Qualità dell’acqua depurata
Potenziale rischio di molestie olfattive, a seguito di stoccaggio fanghi sugli impianti

## Slide 15
SFIDE PER IL FUTURO
1. BEST AVAILABLE TECHNIQUES applicate alla LINEA ACQUE dei depuratori, finalizzate alla riduzione del quantitativo di sostanza secca da inviare alla linea fanghi
  Obiettivo ambizioso, anche in relazione
    ai limiti allo scarico più stringenti introdotti dal 1/1/2017 e al conseguenti adeguamenti impiantistici
    ai continui e programmati interventi di eliminazione dei Terminali Non Depurati
  Possibili tecnologie:
    SW avanzati di controllo del processo applicati al comparto biologico (cicli alternati, aerazione pulsata) , ricircoli fanghi, dosaggio defosfatante  riduzione produzione fanghi biologici e chimici, fino al 20-30%; referenze: 28 impianti in Regione Lombardia per una potenzialità complessiva di oltre 3.000.000 A.E.
    Ozonolisi fanghi aerobici  riduzione produzione fanghi biologici e chimici, fino al 30-40%; poche applicazioni in Italia, ma sempre maggiore interesse da parte dei gestori; tempi di pay-back pari a circa 1,5 – 2 anni

## Slide 16
SFIDE PER IL FUTURO
2. BEST AVAILABLE TECHNIQUES applicate alla LINEA FANGHI dei depuratori, finalizzate alla riduzione del quantitativo di sostanza secca da inviare allo smaltimento finale
  Possibili tecnologie e sperimentazioni in corso:
    potenziamento sezioni di disidratazione con centrifughe o disidratazione elettro - assistita (tenore secco fino al 30-40%)
    adeguamento / potenziamento delle sezioni anaerobiche
    ozonolisi fanghi di supero
    co-digestione di microalghe / FORSU / fanghi
    digestione aerobica con ossigeno puro
    essicamento termico / bioessicamento dei fanghi
    Controllori avanzati di processo applicati al comparto di disidratazione

## Slide 17
SFIDE PER IL FUTURO
ANALISI MULTICRITERIA
- Affidabilità
- Complessità e integrabilità
- Flessibilità
NORMATIVO -AMMINISTRATIVO
SOCIALE
AMBIENTALE
ECONOMICO
TECNICO
- Complessità dell'iter autorizzativo/amministrativo
- Grado di incertezza
- Disturbi olfattivi
- Emissioni gassose percepite come pericolo
- Intensificazione del traffico
- Inquinamento acustico
- Materiale conferito in discarica
- Recupero di MATERIA (ex: fosforo)
- Consumo di ENERGIA elettrica e termica
- consumo di REAGENTI
- Trasporto
- Emissioni gassose
3. ANALISI DI VALUTAZIONE MULTICRITERIA DELLE TECNOLOGIE AD OGGI DISPONIBILI PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA SOLUZIONE DEFINITIVA ALLO SMALTIMENTO

## Slide 18
SFIDE PER IL FUTURO
I Gestori del SII devono giocare un ruolo chiave negli raggiungimento di alcuni dei 17 Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile fissati dall’ONU nel 2015

## Slide 19
GRAZIE PER L’ATTENZIONE