## Slide 1
QUADRO NORMATIVO GESTIONE FANGHI
DALLA NORMATIVA REGIONALE
AGLI INDIRIZZI NAZIONALI ED EUROPEI
Giorgio Gallina
D.G. Ambiente e Clima
U.O. Economia Circolare, Usi della Materia e Bonifiche
Lomazzo (CO), 25 ottobre 2019

## Slide 2: Produzione fanghi in Lombardia
Chart: Totale codici EER (tonnellate)
| 020101 | 020201 | 020204 | 020301 | 020305 | 020403 | 020502 | 020603 | 020705 | 030311 | 040107 | 040220 | 070112 | 070212 | 070312 | 070612 | 070712 | 100121 | 190805 | 190812 | 191106
Prod InUL (t) | 168.28 | 37825.445 | 78825.774 | 10469.419 | 25712.1119 | 1145.09 | 67503.9066 | 9102.45 | 7439.089 | 1062.56 | 10666.2057 | 6384.601 | 10091.0835 | 929.009 | 11711.9286 | 7122.83 | 978.7 | 481239.066 | 28886.427 | 686.04
Codice Rifiuto | Prod InUL (t) | %
020101 | 168 | 0,02%
020201 | 37.825 | 4,74%
020204 | 78.826 | 9,88%
020301 | 10.469 | 1,31%
020305 | 25.712 | 3,22%
020403 | 1.145 | 0,14%
020502 | 67.504 | 8,46%
020603 | 9.102 | 1,14%
020705 | 7.439 | 0,93%
030311 | 1.063 | 0,13%
040107 |  | 0,00%
040220 | 10.666 | 1,34%
070112 | 6.385 | 0,80%
070212 | 10.091 | 1,26%
070312 | 929 | 0,12%
070612 | 11.712 | 1,47%
070712 | 7.123 | 0,89%
100121 | 979 | 0,12%
190805 | 481.239 | 60,31%
190812 | 28.886 | 3,62%
191106 | 686 | 0,09%
 | 797.950 | 
2017

## Slide 3: Produzione fanghi a seconda dell’origine
2017

## Slide 4: Trattamenti a cui sono sottoposti i fanghi prodotti in Lombardia
(Trattamenti chimico-fisico in depuratori) 21,2%
9,6%
(ovvero in agricoltura come fanghi, gessi o compost da fanghi) 40,4%
1,2%
(Digestione anaerobica + compostaggio) 18,3%
7,2%
2,1%
2017

## Slide 5: Provenienza fanghi trattati negli impianti lombardi per l’agricoltura
Circa 40% Lombardia
Circa 60%
2017
Circa 960.000 t

## Slide 6: Zone di spandimento fanghi in Lombardia
2017

## Slide 7: Quadro normativo
Normativa comunitaria:
Direttiva n. 86/278/CEE
“Working Document on Sludge and Biowaste – 3rd Draft” della Commissione UE (2000)
“Working document - Sludge and biowaste” della Commissione UE (2010)
Normativa nazionale:
D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura»
Legge n. 130/2018 di conversione del d.l. «emergenze» n. 109/2018 (art. 41)

## Slide 8: Quadro normativo
Normativa regionale (1/2):
D.g.r. n. 2031/2014, “Disposizioni regionali per il trattamento e l’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi da depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell’art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili ”
d.g.r. n. 5269/2016, “Prescrizioni integrative tipo per le autorizzazioni all’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali”
d.g.r. n. 7076/2017, “Disposizioni integrative, in materia di parametri e valori limite da considerare per i fanghi idonei all'utilizzo in agricoltura, alla dgr 2031/2014 recante disposizioni regionali per il trattamento e l’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell’art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 ”

## Slide 9: Quadro normativo
Normativa regionale (2/2):
D.d.u.o. n. 6665 del 14/05/2019, «Ricognizione dei limiti di concentrazione caratterizzanti i fanghi di depurazione idonei per l'utilizzo in agricoltura, a seguito delle nuove disposizioni normative nazionali di cui alla legge 16 novembre 2018, n. 130 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città’ di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”
D.g.r. n. 1777 del 17/06/2019, «Revisione della d.g.r. 1 luglio 2014, n. X/2031 relativamente ai fanghi ammissibili all’utilizzo in agricoltura»

## Slide 10: Gessi di defecazione da fanghi
Rifiuto vs Prodotto
Possibili analogie con i fanghi:
Problematiche analoghe (in particolare odori)
Riferimento normativo (d.lgs 75/2010) relativo a gessi di defecazione da fanghi: «Per «fanghi» si intendono quelli di cui al d.lgs 27 gennaio 1992, n. 99»
La cittadinanza li considera tutt’uno (questione accettabilità sociale)
Possibili differenze con i fanghi:
Problematiche diverse
Finalità agronomiche diverse?

## Slide 11: L’Osservatorio
Nell’ambito dell’Osservatorio Regionale sull’Economia Circolare e la Transizione Energetica è stato istituito un tavolo tecnico «Fanghi da depurazione» a cui partecipano i diversi stakeholder (Regione, gestori SII,impianti di recupero fanghi, ANCI, UPL, Associazioni di categoria agricoltori, Associazione ambientaliste, ARPA,…)
Superare la gestione emergenziale
Avere quadro di riferimento ed obiettivi condivisi
Confronto

## Slide 12: Gli obiettivi generali di Regione
Tutela ambiente e salute
Gestione più «circolare» possibile dei fanghi
Utilizzare in agricoltura fanghi di migliore qualità
Innovazione per possibili diversi recuperi (importanza del fosforo!)
Stabilità sistema e prezzi ridotti

## Slide 13: I fanghi utilizzabili in agricoltura
Stralciati fanghi industriali pari a circa 3% dei fanghi lombardi in agricoltura
Applicazione codici d.g.r. n. 1777/2019 dal 20/06/2020

## Slide 14: Limiti per lo spandimento in agricoltura
D.Lgs 99/92 come modificato da l. n. 130/2018 di conversione del d.l. «emergenze» n. 109/2018 (art. 41)
D.g.r. n. 2031/2014 e s.m.i.
Sentenza TAR n. 1782/2018
D.d.u.o. n. 6665 del 14/05/2019
(maggiore tutela)
Aggiornamento metodiche analitiche

## Slide 15: La lettura coordinata dei limiti
Aspetto odorigeno considerato solo in norma lombarda

## Slide 16: La lettura coordinata dei limiti
Nuovi parametri da d.l. «Genova»

## Slide 17: La lettura coordinata dei limiti

## Slide 18: La lettura coordinata dei limiti

## Slide 19: La lettura coordinata dei limiti

## Slide 20: Revisione norma nazionale
Bozza di revisione organica del d.lgs 99/92 presentata e discussa in riunione del 11/07/2019 con Regioni, Enti locali ed associazioni di categoria
Coinvolgimento Tavolo fanghi dell’Osservatorio per le osservazioni
Osservazioni Regione Lombardia inviate al MATTM il 22/07/2019
Nuova scadenza del MATTM per invio osservazioni: 11/10/2019
L’ambizione di una norma complessiva per la gestione dei fanghi

## Slide 21: Revisione norma nazionale
INDICE:
Articolo 1 Finalità
Articolo 2 Ambito di applicazione
Articolo 3 Definizioni
TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 4 Obblighi dei produttori
Articolo 5 Competenze dello Stato
Articolo 6 Competenze delle Regioni
Articolo 7 Competenze delle Province
Articolo 8 Competenze di Ispra
Non chiara distinzione tra chi produce il fango e chi lo tratta
Obbligo valutazione fattibilità recupero P (> 100.000 ab eq)
Regioni: «Piano fanghi» e entro 6 anni valutano utilizzo fanghi prevalentemente in loro territorio
Elenco codici EER

## Slide 22: Revisione norma nazionale
TITOLO II - UTILIZZO FOSFORO DA RECUPERO
Articolo 9 Cessazione della qualifica di rifiuto del fosforo prodotto dal trattamento dei fanghi
Articolo 10 Cessazione della qualifica di rifiuto del fosforo prodotto dal trattamento delle ceneri da fanghi
Articolo 11 Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione del campione
Articolo 12 Sistema di gestione ambientale
Recupero P da fanghi (struvite, HAP, fosfato di calcio, acido fosforico) e da ceneri di fanghi – registrazione Reach
Possibile «end of waste» caso per caso
Recupero da ceneri solo da monocombustione
Non si parla di altri possibili prodotti (es. N)

## Slide 23: Revisione norma nazionale
TITOLO III - UTILIZZO PER LA PREPARAZIONE DI FERTILIZZANTI
Articolo 13 Cessazione della qualifica di rifiuto dei fanghi
Produzione ammendante compostato da fanghi (max 35% s.s. fanghi) con caratteristiche d.lgs 75/2010
Gli altri ammendanti e correttivi del D.lgs 75/2010?
Digestato da fanghi?
Non chiaro quando c’è «end of waste»

## Slide 24: Revisione norma nazionale
TITOLO IV - UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI E DEI GESSI DI DEFECAZIONE
Articolo 14 Disposizioni generali
Articolo 15 Divieti
Articolo 16 Competenze delle Regioni
Articolo 17 Autorizzazione e condizioni per l’utilizzo
Articolo 18 Analisi del terreno
Articolo 19 Registri di carico e scarico
Articolo 20 Registro di produzione e utilizzazione
Articolo 21 Sanzioni
Non chiaro limiti in ingresso vs uscita
I gessi di defecazione da fanghi sono considerati rifiuti
Registro informatico

## Slide 25: Revisione norma nazionale
TITOLO V - UTILIZZO IN RIPRISTINI AMBIENTALI
Articolo 22 Disposizioni generali
Articolo 23 Competenze delle Regioni
Articolo 24 Sanzioni
TITOLO VI - ALTRE FORME DI GESTIONE
Articolo 25 Disposizioni generali
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 26 Disposizioni transitorie
Articolo 27 Abrogazioni
Mix con terreno vegetale (max 30% fango)
CSC?
Substrato colture floricole su bancali; materiali da costruzione; incenerimento
Carenza di criteri e condizioni
1 anno di transitorio per Titoli I e IV
Abrogati D.lgs 99/92 e gessi di defecazione da fanghi da D.lgs 75/2010

## Slide 26: Revisione norma nazionale
 | Valore limite (mg/kg SS) |  | 
Elementi | Ammendante compostato | Fanghi in agricoltura | Recuperi ambientali
Cadmio | 5 | 5 | 20
Cromo totale | 200 | 200 | 
Cromo VI | 2 | 2 | 
Mercurio | 3 | 3 | 10
Nichel | 150 | 150 | 300
Piombo | 200 | 200 | 750
Rame | 1000 | 1000 | 1000
Zinco | 2500 | 2500 | 2500
Selenio | 10 | 10 | 10
Arsenico | 20 | 20 | 20
Berillio | 5 | 2 | 2
Composti organici e diossine |  |  | 
AOX (Alogeni organici adsorbibili) | 500 | 500 | 500
DEHP (dietilesilftalato) | Monitoraggio | Monitoraggio | Monitoraggio
NPE (nonilfenolo e nonilfenoletossilato) | Monitoraggio | Monitoraggio | Monitoraggio
IPA | 6 | 6 | 6
PCB | 0,8 | 0,8 | 0,8
PCDD/F + PCB DL | 25 (ng I-TE/kg ss) | 25 (ng I-TE/kg ss) | 25 (ng I-TE/kg ss)
Idrocarburi minerali (C10-C40) |  |  | 
TOLUENE | 100 | 100 | 100
PFC (composti organici perfluorurati, inclusi PFOA, PFOS) | Monitoraggio | Monitoraggio | Monitoraggio

## Slide 27: Revisione norma nazionale
Parametri fanghi (per uso in agricoltura) | 
Carbonio organico % SS (min.) | 20%
Fosforo tot. (P) % SS (min.) | 0,40%
Azoto tot. % SS (min.) | 1,50%
Salmonelle n°/g ss (max) | 100
Colifagi Somatici PFP | Monitoraggio
Escherichia coli N°/g ss (max) | 5000
Test di fitotossicità2 | Monitoraggio
Elementi | valore limite terreno (mg/kg SS)
Cadmio | 1.5
Cromo tot | 150
Cr VI | 2
Mercurio | 1
Nichel | 75
Piombo | 100
Rame | 100
Zinco | 150
Selenio | 3
Arsenico | 30
Berillio | 7
Tallio | 1

## Slide 28: Grazie per l’attenzione!
Giorgio Gallina
giorgio_gallina@regione.lombardia.it