## Slide 1
GRUPPO CAP
L’impatto della nuova direttiva per i gestori: criticità e opportunità
27 ottobre 2023 Davide Scaglione

## Slide 2
Gruppo CAP: chi siamo
Gruppo CAP è il gestore del Servizio Idrico Integrato in 154 comuni appartenenti alla Città metropolitana di Milano e alle Province di Monza
Brianza, Pavia, Como e Varese. L’azienda serve un bacino di utenza di circa
2,5 Mio di cittadini, si colloca tra i principali operatori italiani del Servizio Idrico Integrato ed è la prima monoutility per patrimonio nel panorama nazionale.

## Slide 3
Gruppo CAP in cifre
2,2milioni di cittadini serviti
868
Persone che lavorano nel Gruppo
circa
200 milioni m³
di acqua fornita
circa
6.500 km
di rete idrica
oltre
750 pozzi
170
case dell’acqua
40
depuratori
oltre
6.500 km
Di rete fognaria

## Slide 4
Il Piano di Sostenibilità 2033
Litri di acqua consumati ogni giorno
Utenti CAP che dichiarano di bere solo, o quasi, acqua del rubinetto
CONSUMARE MENO, CONSUMARE MEGLIO
FACILE COME BERE UN BICCHIERED’ACQUA
70%
SEMPRE PIU’ VICINI ALLE ESIGENZE DELLA COMUNITA’
Gli utenti collettivi e in difficoltà con soluzioni su misura
80%
Tonnellate di CO2 equivalente derivanti dalle attività di CAP
Acqua dispersa in rete sul totale immesso
CHIUDERE IL CERCHIO
15%
Milioni di metri cubi di acqua drenata nei territori in opera CAP
+60%
-40%
PROTEGGERE LA RISORSA
CITTA’ RESILIENTI
Servizi CAP disponibili come «one click solution»
Percentuale di margine operativo derivato da attività che generano valore condiviso
UN’IMPRESA DIGITALE
+ 15%
Milioni di euro investiti in automazione e robotica
50
100%
CREARE VALORE CONDIVISO
VERSO UN FUTURO SMART
180
Nel 2019 nasce il primo piano di sostenibilità di Gruppo CAP.
Uno strumento strategico che definisce il nostro impegno verso uno sviluppo più sostenibile del nostro business.
Notes: Vantaggio di essere il gestore di un servizio pubblico è avere un mandato una concessione di gestione scadenze sul medio lungo periodo che permettono una certa visione e pianificazione che sicuramente non può essere attuata nel breve termine

## Slide 5
NUOVA DIRETTIVA CON OBIETTIVI SFIDANTI..
ENERGY NEUTRALITY
LIMITI ALLO SCARICO
TRATTAMENTI QUATERNARI
CARBON FOOTPRINT E TASSONOMIA
In potenziale conflitto….

## Slide 6
TRATTAMENTI TERZIARI

## Slide 7
TRATTAMENTI TERZIARI
Chart: SIMULAZIONE CONFORMITA' AZOTO TOTALE
| <10K AE | 10K-100K AE | >100K AE
IMP. CONFORMI | 12 | 12 | 6
IMP. NON CONFORMI | 1 | 4 | 5
Chart: CONFORMITA' FOSFORO
| <10K AE | 10K-100K AE | >100K AE
IMP. CONFORMI | 12 | 10 | 3
IMP. NON CONFORMI | 1 | 6 | 8
CLASSE POTENZIALITA’ | AZOTO TOTALE (mg/l) | FOSFORO TOTALE (mg/l)
<10.000 AE | 15 | 2
10.000<AE<100.000 | 10 | 1
>100.000 AE | 7 | 0,5
Limiti per impianti ricadenti in aree sensibili
N. 11
N. 16
N. 13
40 IMPIANTI DI DEPURAZIONE
AE > 100.000
10.000 <AE< 100.000
AE < 10.000
M6 ARERA NON APPLICABILE

## Slide 8
TRATTAMENTI TERZIARI
I nuovi limiti per l'azoto totale rappresenteranno una sfida importante per molti gestori.
Le dimensioni degli impianti di trattamento delle acque reflue sono determinati essenzialmente dai requisiti per l'eliminazione dell'azoto. A questo proposito, requisiti più severi comporteranno inevitabilmente ulteriori elevati costi di investimento e di gestione, che saranno presumibilmente sostenuti contemporaneamente alle spese per la quarta fase di trattamento.
Inoltre, il fabbisogno energetico per l'eliminazione dell'azoto aumenterà in modo significativo, per cui l'obiettivo della neutralità energetica (cfr. articolo 10) sarà ancora più impegnativo
Esistono tecnologie innovative per potenziare impianti esistenti (granulare, densificazione, MABR ecc) -> privilegiare revamping evitando realizzazione di nuove vasche e minimizzando impronta di carbonio e consumo di suolo
Importante tenere conti di tempi progettuali/autorizzativi/realizzativi
valutazione complessiva costi benefici / LCA interventi – tenendo conto anche di criticità strutturali (es. acque parassite)

## Slide 9
TRATTAMENTI QUATERNARI

## Slide 10
TRATTAMENTI QUATERNARI
Importante ancorare la responsabilità estesa del produttore (EPR) e il principio "chi inquina paga" nella nuova proposta legislativa.
Importante assicurare che un forte sistema di EPR sia implementato attraverso questa direttiva. Tutte le misure di controllo alla fonte dovrebbero avere la priorità rispetto alle misure end-of-pipe.
È economicamente ed ecologicamente più sensato evitare l'inquinamento alla fonte invece di rimuovere le sostanze una volta entrate nel ciclo dell'acqua, cosa difficile e costosa per gli impianti di trattamento delle acque reflue.
FOCUS SU IMPIANTI DI TAGLIA MAGGIORE -> sopra i 200k AE (proposta Consiglio UE)
Sarebbe fondamentale preliminare monitoraggio e analisi di rischio tenendo conto di uso/destino della risorsa a valle

## Slide 11
ENERGY NEUTRALITY
CLIMATE NEUTRAL  CO2 EQ
Notes: Ad oggi 95% dell’energia acquistata deriva da produzione da fonti rinnovabili
Biometano può contare come vettore energetico rinnovabile?
Paradosso: se esternalizzo ad es. servizio di essiccamento fanghi sposto solo il consumo di energia verso l’esterno, ma non perseguo beneficio ambientale complessivamente

## Slide 12
Consumi energetici Gruppo CAP 2022
MLN Smc
1,4
1,7
MLN€
Utenze
25
Energia
Elettrica
Gas
Naturale
Chart: Energia consumata
| ENERGIA ELETTRICA | BIOGAS | ALTRO
 | 0.91743 | 0.055365 | 0.027201
Chart: Dettaglio altri vettori
| GAS NATURALE | BENZINA | GASOLIO
 | 0.73427 | 0.10669 | 0.15904
Chart: Energia per servizio
| Depurazione | Acquedotto | Fognatura | Servizi generali
 | 0.52269 | 0.44115 | 0.019361 | 0.016802
 | 0.91743 | 0.055365 | 0.027201 | 0
GWh
190
71
MLN€
Utenze
1500

## Slide 13
PIANO ENERGETICO GRUPPO CAP
AUMENTO DELLA QUOTA DI FONTI RINNOVABILI SUL TOTALE
MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
DIMINUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA
Linee di azione individuate da Gruppo CAP
Obiettivi chiave UE
per il framework 2030
PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI
FOTOVOLTAICO
COGENERAZIONE A BIOGAS
COGENERAZIONE A METANO
PPP FOTOVOLTAICI
PPA FONTI RINNOVABILI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
EFFICIENTAMENTO ACQUEDOTTO
EFFICIENTAMENTO DEPURAZIONE
RIDUZIONE EMISSIONI C02
CONTABILIZZAZIONE
COMPENSAZIONE

## Slide 14
Depuratori e aree CAP – Masterplan 1 e 2 – 17,2 milioni/euro
Terreni messi a disposizione dai Comuni – 5,3 milioni/euro
Vasche volano – Solaro e Arese - 3,0 milioni/euro
Agrivoltaico (Peschiera e Robecco sul Naviglio) – 9,0 milioni/euro
CER con Comuni (ruolo produttore consumatore e gestore) - 13 Comuni
Partecipazione come consumatore a CER promosse da Comuni e terzi soggetti – 23 Comuni
Fotovoltaico ed energie rinnovabili – progetti
Investimenti in fase di messa a terra
34,4 milioni/euro

## Slide 15
Chart: MWh
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Energia da Rete | 197726.9486 | 194655 | 194195.0034 | 193365.9136 | 189248.8655 | 182738.1589 | 184792.6392 | 185112.895 | 185415.2425 | 183026.7835
Energia in autoconsumo | 5235.4667 | 6353.9423 | 8083.9423 | 11737.8623 | 17829.6123 | 22035.8623 | 23065.8623 | 24095.8623 | 25125.8623 | 26155.8623
% Autoconsumo su Energia | 0.025795 | 0.03161 | 0.039964 | 0.057229 | 0.086101 | 0.10761 | 0.11097 | 0.11518 | 0.11934 | 0.12504
% Produzione su Energia | 0.063855 | 0.089773 | 0.097762 | 0.14549 | 0.22971 | 0.28328 | 0.30441 | 0.31311 | 0.32172 | 0.33447
Proiezione autoconsumo da produzioni da fonte rinnovabile integrato con PPP
Energia termica cogeneratore
VASCHE VOLANO
AGRIVOLTAICO
MASTERPLAN fotovoltaico su deupratori e aree CAP
Parte dell’energia prodotta è ceduta in rete in particolare per il Calore, il Biometano e l’energia elettrica in eccesso nelle ore di massima produzione
AREE COMUNALI E COMUNITA ENERGETICHE
Notes: Consumi CAP totali (compreso acquedotto)  se riproporzionamo (produzione energia tutta su dep) 44% consumo acquedotto avremmo circa 60%
Verde energia prodotta che considera (autoconsumo+fotovoltaico ceduto all’esterno, biometano, teleriscaldamento SSG, Peschiera, Pero)
Rosso energia prodotto e che va in autoconsumo (coogenerazione + fotovoltaico)

## Slide 16
Master Plan Fotovoltaico – esempi interventi
HeadQuarters
Potenza impianto: 189,9 kWp
Produzione energetica annua: 238.210 kWh
Montaggio moduli in copertura: Aprile 22
Connessione impianto fotovoltaico: Attivo da ottobre 2022
16
Depuratore di Bareggio
Potenza impianto: 370,0 kWp
Produzione energetica annua: 390.000 kWh
Inizio installazione: II semestre 2023 (iter autorizzativo)
Centrale di Trezzo sull’Adda
Potenza impianto: 320 kWp
Produzione energetica annua: 350.00 kWh
Fine installazione: II semestre 2023

## Slide 17
Simbiosi Industriale

## Slide 18
Da impianti di depurazione a impianti di recupero risorse
Gli impianti di trattamento delle acque reflue possono essere rinnovati e integrati con tecnologie di natura differente per diventare bioraffinerie urbane multiuso a servizio della popolazione mediante il trattamento di flussi variegate:
Rifiuti urbani come le acque reflue e rifiuti organici
La combinazione di tecnologie eco-innovative con la co-digestione anaerobica consente un elevata possibilità di recupero integrato di acqua, biometano, fosforo,sabbie, biopolimeri, determinando una strategia urbana coerente con le necessità del territorio.

## Slide 19
Al riuso delle acque…..
Dai fertilizzanti…..
Recupero di cellulosa e bioplastiche
Recupero di risorse

## Slide 20
Recupero acqua depurata in CAP
21 depuratori autorizzati per riuso indiretto
4 depuratori autorizzati per riuso DIRETTO (Assago, Bresso, Peschiera, Basiglio)
Chart: % RIUSO ACQUA DEPURATA
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2033
% RIUSO | 0.24175 | 0.34323 | 0.34741 | 0.36739 | 0.41432 | 0.5
Anno | N. impianti autorizzati | m3 trattati | m3 riutilizzabili | % RIUSO
2018 | 16 | 318.326.071 | 76.956.147 | 24,2%
2019 | 21 | 317.704.423 | 109.046.744 | 34,3%
2020 | 22 | 346.325.042 | 120.317.807 | 34,7%
2021 | 24 | 349.937.579 | 128.562.988 | 36,7%
2022 | 25 | 278.380.274 | 115.337.272 | 41,4%
+90%
Acqua a riuso rispetto al 2018
Presso il depuratore di Peschiera Borromeo è stato realizzato il primo Sanitation Safety Plan italiano, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e sotto la supervisione della North Carolina University.
Nell’ambito del progetto Europeo DWC (Digital Water City) l'applicazione di soluzioni digitali ha consentito il monitoraggio continuo e il controllo costante della qualità dell'acqua trattata.

## Slide 21
Call for an EU BLUE DEAL
Water challenges
Why a call for an EU Blue De
Access to clean and affordable water and sanitation
Sustainable and resilient water infrastructure
Sustainable use and consumption of water and fostering new opportunities
Financing the EU Blue Deal
Blue Diplomacy

## Slide 22
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Davide.scaglione@gruppocap.it